НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

факультету авіаційних і космічних систем

Протокол № ___ від ____ лютого 2017 р.

Голова вченої ради _________ О.В. Збруцький

М.П.

ПРОГРАМА

комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

спеціальності 173 Авіоніка

по спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами»

Програму рекомендовано кафедрою

приладів та систем керування літальними апаратами

Протокол № ___ від ___ лютого 2017 р.

В.о. завідувача кафедри __________ В.В. Сухов

Київ – 2017

ВСТУП

### Комплексне фахове випробування проводиться за матеріалами 6-и дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів, які відносяться до циклу дисциплін професійного спрямування:

- Теорія автоматичного керування.

- Метрологія, стандартизація та сертифікація.

- Чутливі елементи гіроінерціальних систем.

- Основи  навігації.

- Основи будови систем керування ЛА.

- Інформаційно-вимірювальні пристрої.

Екзаменаційний білет вступного випробування складається з двох теоретичних питань (вибірково з двох різних розділів зі всіх шести розділів). Час виконання комплексного вступного випробування обмежено 4 академічними годинами (180 хв.).

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ВИПРОБУВАННЯ:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

- Передатні функції і частотні характеристики ланок і систем автоматичного керування (САК).

- Послідовне та паралельне з'єднання ланок САК, структурне перетворення схем САК.

- Критерії стійкості САК. Оцінка стійкості замкнених САК.

- Показники якості перехідних процесів в САК.

- Методика побудови логарифмічних частотних характеристик САК.

- Оцінка точності САК за статистичними характеристиками керуючих  сигналів і збурень.

- Керованість лінійних САК.

- Спостережуваність лінійних САК.

- Оцінювання якості САК. Інтегральні оцінки якості САК.

РОЗДІЛ 2. МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

- Методи вимірювань (класифікація). Типова структурна схема компенсаційного вимірювального перетворювача як приклад нульового методу.

- Класифікація бортових засобів вимірювань. Визначення, схеми. Адитивні та мультиплікативні похибки вимірювань (графічне зображення для лінійної функції перетворення.

- Похибки вимірювань (ПВ) і похибки засобів вимірювань. Класифікація (схема). Форми запису ПВ. Інструментальні та методичні похибки вимірювань. Сумарна ПВ. Основні та додаткові ПВ. Приклад запису додаткової систематичної температурної похибки вимірювального перетворювача.

- Систематичні та випадкові похибки вимірювань. Співвідношення випадкових похибок одиничного та групового вимірювань.

- Характеристики випадкових результатів вимірювань і похибок вимірювань (диференційна функція розподілу, математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення). Графічна інтерпретація сумарної похибки однократного виміру (і із зазначенням (с, (і, (х, (хГР та співвідношень між ними.

- Організація та проведення стандартизації на виробництві. Порядок розробки стандартів. Види та методи стандартизації.

- Допуски та посадки. Основні поняття. Класифікація та позначення допусків відхилення форми. Класифікація та позначення допусків відхилення розташування поверхні.

- Система допусків та посадок для деталей типу ”вал”. Система допусків та посадок для деталей типу ”отвір”.

РОЗДІЛ 3. ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ГІРОІНЕРЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

- Гіроскопічний тахометр на двоступеневому гіроскопі. Кінематична схема. Способи організації компенсаційного зворотного зв'язку. Передатна функція, частотні характеристики і вимоги до них.

- Диференціальні рівняння руху динамічно настроюваного гіроскопа з одно- та двокільцевим пружним підвісом. Сутність динамічного настроювання. Явище заклинювання ротора.

- Рух динамічно настроюваного гіроскопа на основі, що рівномірно обертається.

4. Похибки динамічно настроюваного гіроскопа при кутовій вібрації основи.

5. Передатні функції динамічно настроюваного гіроскопа:

- по кутовій швидкості основи;

- по збурюючому моменту.

6. Похибки незбалансованого динамічно настроюваного гіроскопа при постійному прискоренні та при вібрації основи:

- квадратурна;

- від різножорсткості підвісу;

- від незбалансованості підвісу.

7. Вимоги та синтез контуру компенсаційного зворотного зв'язку датчика кутової швидкості на динамічно настоюваному гіроскопі.

- Математичні моделі вібраційних гіроскопів: роторного, коріолісового, карданового, камер тонного.

- Частотні характеристики при гармонічній кутовій вібрації основи вібраційних гіроскопів: роторного, коріолісового, карданового, камертонного.

- Частоти вільних коливань коріолісового вібраційного гіроскопа, фазові траєкторії при рівномірному обертанні основи. Вимірювання кута повороту.

- Принцип дії, призначення, класифікація та нормовані метрологічні характеристики навігаційних лінійних акселерометрів навігаційних лінійних акселерометрів.

- Класифікація лінійних акселерометрів по точності. Порівняльний аналіз структурних схем маятникових акселерометрів прямого вимірювання та компенсаційних акселерометрів.

- Порівняльний аналіз вимог до основних функціональних вузлів ( пружний підвіс чутливого елемента, датчик переміщень, зворотній компенсаційний перетворювач) лінійних акселерометрів прямого вимірювання та компенсаційних.

- Динамічні характеристики навігаційних лінійних акселерометрів (АЧХ, ФЧХ, передатна функція, смуга пропускання, амплітудна та фазові похибки). Забезпечення допустимих динамічний похибок навігаційних лінійних акселерометрів.

- Ємнісний навігаційний лінійний акселерометр прямого вимірювання. Функціональна схема, конструкція, функція перетворення.

- Компенсаційні навігаційні лінійні акселерометри. Функціональна та структурна схеми, конструкція, функція перетворення.

- Тензорезисторний навігаційний лінійний акселерометр прямого вимірювання. Функціональна схема, конструкція, функція перетворення, мостова вимірювальна ланка.

- Формування частотного вихідного сигналу навігаційного лінійного акселерометра з метою розрахунку швидкості літального апарату без похибок інтегрування.

- Призначення лазерного гіроскопа та його метрологічні параметри.

- Склад лазерного гіроскопа.

- Масштабний множник лазерного гіроскопа.

- Кутова ціна імпульсу лазерного гіроскопа. Зміщення нуля лазерного гіроскопа.

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ  НАВІГАЦІЇ

- Загальна характеристика та класифікація методів навігації.

- Способи врахування гравітаційного прискорення.

- Алгоритми роботи горизонтальних каналів інерціальної навігаційної системи напіваналітичного типу з географічним опорним тригранником.

- Особливості роботи вертикального каналу інерціальної навігаційної системи напіваналітичного типу.

- Алгоритми роботи інерціальної навігаційної системи напіваналітичного типу з вільною в азимуті платформою.

- Алгоритми роботи інерціальної навігаційної системи геометричного типу.

- Алгоритми роботи інерціальної навігаційної системи аналітичного типу (два варіанти, коротка характеристика).

- Алгоритми роботи безплатформних інерціальних навігаційних систем на давачах кутової швидкості. Способи визначення орієнтації об’єкта відносно інерціальної системи координат (коротка характеристика).

- Алгоритми роботи безплатформних інерціальних навігаційних системи на вільних гіроскопах.

- Алгоритми роботи акселерометричних безплатформних інерціальних навігаційних систем.

РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ БУДОВИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛА

- Сервоприводи каналів автоматичного керування ЛА. Типовий електричний сервопривід. Електрогідравлічний сервопривід. Динамічні характеристики приводу.

- Критерії оцінки пілотажних властивостей літака. Загальні вимоги до пілотажних характеристик. Основні уявлення про стійкість та керованість літака.

- Класифікація каналів автоматичного керування. Структура типового каналу автоматичного керування літака. Особливості апаратурної реалізації каналів керування.

- Автоматичне балансування літака. Демпфери кутових коливань літака. Демпфер тангажу.

- Автоматичне балансування літака. Демпфери кутових коливань літака. Демпфер рискання.

- Автоматичне керування кутом крену. Процеси, що відбуваються в контурах автоматичного керування кутом крену.

- Автоматичне керування кутом тангажу. Особливості контурів автоматичного керування кутом тангажу.

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

- Вимірювальні перетворювачі (ВП) прямого виміру та компенсаційні ВП (метод вимірювання, структурні схеми, рівняння ідеальної роботи).

- Класифікація похибок вимірювальних перетворювачів (ВП) та систем (класифікаційна таблиця та пояснення термінів). Метрологічна модель похибок ВП з поліноміальною функцією перетворення (в одиницях вхідної та вихідної величин).

- Структура нормованих метрологічних характеристик вимірювальних перетворювачів (ВП) та систем. Характеристики типу вимірювань. Скалярний та векторний ВП.

- Пряма та зворотна функції перетворення (ФП) інформаційно-вимірювальних пристроїв (ІВП). Форми запису прямої та зворотної ФП для скалярного та векторного ІВП. Переваги зворотної ФП.

- Динамічні метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальних пристроїв та систем. Забезпечення потрібних діапазону робочих частот, амплітудної та фазової динамічних похибок вимірювального перетворювача (ВП). Вплив цих вимог на статичні характеристики ВП.

- Аналіз розімкненої структурної схеми інформаційно-вимірювальних пристроїв та систем з послідовним з’єднанням ланок (коефіцієнт перетворення, адитивна похибка, мультиплікативна похибка).

- Аналіз розімкненої структурної схеми інформаційно-вимірювальних пристроїв та систем з паралельним з’єднанням ланок (коефіцієнт перетворення, адитивна похибка, мультиплікативна похибка).

- Аналіз замкненої структурної схеми інформаційно-вимірювальних пристроїв та систем зі зворотнім від’ємним зв’язком (коефіцієнт перетворення, адитивна похибка, мультиплікативна похибка).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Бесекерский В. А. Теория систем автоматического управления. СПб.: Профессия, 2003. – 752 с.

- Пельпор Д. С., Михалев И. А., Бауман В. А. и др. Гироскопические системы / Под ред. Д. С. Пельпора. – М.: Высшая школа, 1988. – 424 с.

- Павловский М.А. Теория гироскопов. – К.: Вища школа, 1986. – 280 с. – 360 с.

- Асланян А. Э. Системы автоматического управления полетом летательных аппаратов. – К.: КВВИАУ, 1984. ч І. Есаулов С. Ю., Бахов О. П., Дмитриев И. С. Вертолет как объект управления. – М.: Машиностроение, 1977.

- Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники.–К.: Вища шк. Головное издательство, 1985.-455 с.

- Рудзит Я.А., Плуталов В.Н. Основы  метрологии, точность и надежность в приборостроении: Учеб. пособие для студентов приборостроительных специальностей вузов.–М.: Машиностроение, 1991.-304 с.

- Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя.  В 3 т. Т.2. / В. И. Анурьев. – 8-е изд., перераб. и доп. ; под ред. И. Н. Жесткововой. – М. : Машиностроение, 2001. – 912 с.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

На комплексному фаховому випробуванні за змістом завдань немає потреби користування допоміжними матеріалами.

На комплексному фаховому випробуванні вступник отримує екзаменаційний білет, який включає 2 питання з переліку зазначених вище тем і розділів навчальних дисциплін. Вступник дає відповіді на всі 2 поставлених питань.

Відповідь на кожне питання оцінюється атестаційною комісією виходячи з максимальної оцінки 50 балів.

В залежності від повноти і правильності відповіді на кожне окреме питання вступник отримує:

| 46...50 | балів | за | 91...100% | правильної відповіді |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41...45 | --«»-- | --«»-- | 81…90% | --«»-- |
| 35...40 | --«»-- | --«»-- | 71…80% | --«»-- |
| 28...34 | --«»-- | --«»-- | 61...70% | --«»-- |
| 23...27 | --«»-- | --«»-- | 51…60% | --«»-- |
| 18...22 | --«»-- | --«»-- | 41…50% | --«»-- |
| 13...17 | --«»-- | --«»-- | 31…40% | --«»-- |
| 9...12 | --«»-- | --«»-- | 21…30% | --«»-- |
| 4...8 | --«»-- | --«»-- | 11… 20% | --«»-- |
| 1...3 | --«»-- | --«»-- | 6…10% | --«»-- |
| 0 | --«»-- | --«»-- | 0…5% | --«»-- |

Правильною відповіддю в даному контексті вважається повне і адекватне висвітлення питання згідно з Програмою комплексного фахового випробування.

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування обчислюється як проста арифметична сума балів за п'ять відповідей. Таким чином, за результатами Комплексного фахового випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.

Залежно від загальної суми отриманих балів вступнику, згідно критеріїв ЕСТ8, виставляється оцінка. Чисельний еквівалент оцінки в балах:

Q = Q1 + Q2

При відповідності загальної оцінки градації  F  вступник виключається з конкурсного відбору.

Приклад типового завдання фахового випробування

Форма № Н-5.05

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________

Спеціальність        Авіоніка______________________

Спеціавлізація  Системи керування літальними апаратами і комплексами   Семестр_8_

(назва)

Вступний іспит _______в магістратуру _______________________________________

(назва)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ______

- Передатні функції і частотні характеристики ланок і систем автоматичного керування (САК).

- Система допусків та посадок для деталей типу ”вал”. Система допусків та посадок для деталей типу ”отвір”.

Затверджено на засіданні

кафедри  приладів та систем керування літальними апаратами_

Протокол №__  від «_____» __________ 201__ року

Завідувач кафедри ____________________       Сухов В. В.___

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

Голова підкомісії АК  ___________________    Черняк М. Г.___

( підпис)                (прізвище та ініціали)

Розробник програми

доцент каф. ПСКЛА                                        О.М.  Нечипоренко